СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

## ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗМЕР ЖЕЛОБА ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Для определения подходящей водосточной системы выберите тип желоба с концевым или срединным водоотводом соответственно Вашим запросам. Для этого ознакомьтесь с таблицей и выберите площадь кровли, указанную в ней, приблизительно равную, но немного больше, чем расчетное значение площади Вашей реальной кровли. Затем по таблице выберите соответствующий размер водосточного желоба. При этом если Ваш водосток расположен под углом, увеличьте поверхность кровли на соответствующий процент. 
Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами.

## ТИПЫ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ

### Сливная труба в конце водосточного желоба

|  |  | Горизонтальное расположение> | Расположение под углом 1:350 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поток воды, (л/сек.) | площадь кровли, м2 | поток воды, (л/сек.) | площадь кровли, м2 |
|  | 50 мм | 0,5 | 24 | 0,6 | 29 |
|  | 68 мм | 2,1 | 99 | 2,4 | 113 |
|  | 82 мм | 2,2 | 102 | 2,5 | 117 |
|  | 65 мм | 2,1 | 101 | 2,4 | 115 |
|  | 110 мм | 2,8 | 136 | 2,9 | 137 |
|  | 110 мм | 5,9 | 282 | 5,9 | 284 |
|  | 160 мм | 6,6 | 318 | 6,7 | 320 |

### Сливная труба в центре водосточного желоба

|  |  | Горизонтальное расположение> | Расположение под углом 1:350 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поток воды, (л/сек.) | площадь кровли, м2 | поток воды, (л/сек.) | площадь кровли, м2 |
|  | 50 мм | 0,7 | 34 | 0,8 | 38 |
|  | 68 мм | 3,8 | 128 | 4,6 | 221 |
|  | 82 мм | 4,0 | 191 | 4,9 | 232 |
|  | 65 мм | 4,3 | 206 | 5,0 | 240 |
|  | 110 мм | 5,4 | 258 | 6,0 | 286 |
|  | 110 мм | 11,1 | 534 | 12,4 | 598 |
|  | 160 мм | 12,5 | 601 | 14,0 | 673 |

## РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ ДЛЯ СИСТЕМ С ПРИМЫКАНИЕМ ЭЛЕМЕНTОВ ПОД УГЛОМ

Срединный водоотвод, установленный на расстоянии до 2-х метров после поворота водосточного желоба на 90o требует увеличения площади поверхности кровли в расчетах на 10%. При установке срединного водоотвода на расстоянии более 2-х метров от поворота водостока требуется увеличить поверхность кровли на 5%. Эти цифры взяты с учетом среднеевропейской величины осадков - 75 мм/час. При превышении этой нормы Вы можете связаться с нашими специалистами.

Выбирая водосток важно помнить

Для того, чтобы Вы правильно выбрали тип водосточной системы, необходимо помнить следующее:
1. Располагать отводы водосточной системы над соответствующими элементами подземной дренажной системы.
2. Максимальная эффективная площадь кровли рассчитывается по формуле (см. ниже).
3. Проверьте расстояние от поворотов водосточных желобов до ближайших водоотводов.
4. Повороты водосточного желоба должны быть близко расположены к срединным водоотводам.

### Расчет максимально эффективной площади кровли

Расчет можно произвести, используя формулу:
(B+C/2) х длина кровли = площадь, м2